IRŚ.271.1.2018                                                                                                        Załącznik nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

„Dostawa kruszywa drogowego do przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Delfina- Kolonia Lipnik – Bugaj Lipnicki”

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa kruszywa drogowego do przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Delfina- Kolonia Lipnik – Bugaj Lipnicki”

2. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę:

| Lp.: | Rodzaj kruszywa | Maksymalna szacunkowa ilość [Ton] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kliniec kamienny | do 210 |
| 2 | Tłuczeń kamienny łamany sortowany frakcji 31,5 – 63 mm | do 95 |
| 3 | Tłuczeń kamienny sortowany frakcji 0-31,5 mm | do 2060 |
| 4 | Miał kamienny | do 110 |

wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Siemkowice.

Nie dopuszcza się dostaw kruszyw z żużla hutniczego i jego domieszek.

3. Wyżej wymienione wartości są maksymalnymi ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od potrzeb.

4. Sposób rozładunku kruszywa:

- punktowo (we wskazanym miejscu),

- ciągle (na całej długości wskazanego odcinka).

5. Dostarczone kruszywo i piasek musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004 oraz powinno posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tej normy, które należy każdorazowo dołączyć do faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi dostarczoną ilość kruszywa.

6. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę danej części zamówienia wraz z wydrukiem wagowym z kopalni, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

7. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia Wykonawcy (faksem, e-mailem lub telefonicznie)
w terminie nie dłuższym niż 4 dni liczonym od czasu złożenia zamówienia przez Zamawiającego
w miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu zamówienia na terenie Gminy Siemkowice.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostawy kruszywa na etapie realizacji zamówienia. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

9. Kwota wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ilości ton faktycznie dostarczonego kruszywa, tj. kwota wynagrodzenia = ilość ton faktycznie dostarczonego kruszywa x cena jednostkowa.

10. Nazwy i kody CPV:

„Kruszywo”  14.21.22.00-2,

„Usługi w zakresie transportu drogowego”  60.10.00.00-9.