Załącznik nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: IRŚ.271.1.7.2020

Szczegółowe wytyczne:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy stanu istniejącego i na jej podstawie zaproponowania koniecznej rozbudowy systemu odprowadzania ścieków do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Siemkowicach z terenu miejscowości Lipnik, Ożegów, Radoszewice oraz ewentualne propozycje innych rozwiązań technicznie oraz ekonomicznie korzystniejszych dla Zamawiającego.

Wynikiem opracowania ma być:

- Wskazanie niezbędnej rozbudowy istniejących sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

- Określenie zasięgu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla docelowego zagospodarowania przestrzennego w granicach ww. miejscowości.

- Rozwiązania techniczne zastosowane w opracowaniu koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej winny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tej dziedzinie.

Podstawą do opracowania koncepcji są:

- Dokumentacja archiwalna projektowanej i istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  oraz oczyszczalni ścieków będąca w posiadaniu operatora sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na terenie gminy Siemkowice tj. gminy Siemkowice,

- Dane eksploatacyjne będące w posiadaniu operatora sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na terenie gminy Siemkowice tj. Gminy Siemkowice,

Opracowanie winno się składać z następujących elementów:

I. Stan istniejący:

- Część opisowa:

- zasięg istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- zestawienie długości sieci kanalizacyjnej z podziałem na materiał, średnice i sieci pracujące w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym, dla odcinków ulic, w których jest zlokalizowana,

- zestawienie parametrów istniejących przepompowni ścieków,

- Część analityczna :

- analiza istniejącej sieci kanalizacyjnej pod kątem przepustowości, stanu technicznego 
i materiałów z jakich jest wykonana,

- analiza stanu technicznego, wydajności i obciążenia przepompowni ścieków dla minimalnego, średniego i maksymalnego przepływu godzinowego i dobowego,

- obliczenia hydrauliczne kolektorów i kanałów zbiorczych oraz przepompowni i wynikające z obliczeń parametry tych odcinków (sieci grawitacyjne max do głębokości 4m).

- analiza hydrauliczna kolektora docelowego.

- Podsumowanie i wnioski.

- wykorzystanie przepustowości istniejącej sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

- stan techniczny sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

- wnioski z części analitycznej i stanu istniejącego,

- Część graficzna winna obejmować:

Mapy lokalizacyjne w wersji papierowej oraz elektronicznej, wydruk mapy papierowej w skali nie mniejszej niż 1:2000, przedstawiające stan istniejący systemu kanalizacyjnego, w tym :

- zasięg sieci,

- lokalizacja sieci wraz z węzłami charakterystycznymi,

II. Stan docelowy:

- Część opisowa:

- docelowy zasięg i lokalizacja sieci,

- przebieg kanałów na działkach z uwzględnieniem możliwości ich lokalizacji z uwagi na istniejące uzbrojenie oraz szerokość pasa drogowego,

- propozycje rozbudowy i ewentualnej przebudowy sieci oraz przepompowni ścieków ,

- docelowe ilości ścieków odprowadzanych z terenów objętych opracowaniem,

- tabelaryczne zestawienie docelowej długości sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podziałem na średnice, długości i odcinki ulic w których jest ona zlokalizowana, oraz z podziałem na sieci przebudowywane oraz konieczne do wybudowania dla zapewnienia prawidłowej obsługi terenu objętego opracowaniem,

- zestawienie tabelaryczne parametrów przepompowni ścieków z podziałem na obiekty modernizowane oraz konieczne do wybudowania.

- Część analityczna winna obejmować:

- bilans ilościowy i jakościowy ścieków dla stanu docelowego,

- analizę wydajności przepompowni ścieków,

- obliczenia hydrauliczne poszczególnych odcinków sieci i przepompowni,

- analiza hydrauliczna kolektora,

- zestawienie tabelaryczne parametrów poszczególnych odcinków sieci oraz przepompowni ścieków,

- wykaz rzeczowy koniecznych do przeprowadzenia inwestycji rozwojowych i modernizacyjno- odtworzeniowych,

- Podsumowanie i wnioski.

- bilans ilościowy ścieków dla stanu docelowego,

- wnioski wynikające z części analitycznej oraz bilansu ścieków,

- Część graficzna winna obejmować:

- Mapy lokalizacyjne (sytuacyjno-wysokościowe) w wersji papierowej oraz elektronicznej, wydruk mapy papierowej w skali nie mniejszej niż 1:2000, przestawiające stan istniejący oraz plan rozwoju systemu kanalizacyjnego, w tym:

- docelowy zasięg sieci,

- podział sieci pod względem średnic i materiału, z rozróżnieniem sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych,

- lokalizacje przepompowni ścieków w układzie wariantowym na terenach prywatnych,

- nazwy własne ulic,

- Zestawienie tabelaryczne działek wraz z danymi dotyczącymi stanu własności działek na których zlokalizowane są przebudowywane i projektowane odcinki sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych w układzie wariantowym ich lokalizacji.

- Graficzna lokalizacja istniejących i projektowanych sieci (przebudowywanych i budowanych ), w wersji papierowej oraz elektronicznej, wydruk mapy papierowej w skali nie mniejszej niż 1:2000, z naniesionymi :

- granicą gminy,

- granicami działek,

- numerami ewidencyjnymi działek.